معرفي ژئوفوم (Geofoam):

ژئوفوم محصولي است بر پايه پلي استايرن كه در پروژه هاي مختلف علي الخصوص پروژه هاي راهسازي به عنوان يك پركننده سبك براي جاهايي كه نياز به خاكريزي دارند و همچنين كاهش تنش هاي ناشي از بارهاي قائم در لايه هاي زيرين و كاهش بار افقي خاك در ديوارهاي حائل و كوله هاي پل استفاده مي شود.

از ديگر موارد استفاده ژئوفوم، استفاده به عنوان عايق حرارتي در زير ساختمانها، جاده ها، شبكه راه آهن، ديوارهاي حائل و پاركينگ هاي زيرزميني به منظور جلوگيري از يخ زدگي مي باشد.

تاريخچه:

اولين بار ژئوفوم بر پايه XPS در سال 1970 ميلادي در آمريكا در يك پروژه راه سازي مورد استفاده قرار گرفت و بعدها در سال 1989 ميلادي به جاي XPS از EPS استفاده شد.

ژاپن نيز در سال 1985 استفاده از ژئوفوم را آغاز نمود و بسياري از كشورهاي اروپايي نيز به اين محصول روي آوردند بطوريكه در حال حاضر در ايالتهاي مختلف آمريكا و كشورهاي ديگر در حدود 3000 پروژه با استفاده از ژئوفوم اجرا و به اتمام رسيده است.

مشخصات فني ژئوفوم:

پلي استايرن ژئوفوم بر پايه EPS بوده كه معمولاً داراي دانسيته 12 الي 48 كيلوگرم بر مترمكعب مي باشد.

ابعاد بلوكها معمولاً ( m5-2.4)  x 1.2 x 1 مي باشد.

چرا بايد از ژئوفوم استفاده نمود:

  - در محل هايي كه خاك نرم وجود دارد.

  - به منظور كاهش فشار جانبي خاك

  - پايداري بالا در مناطق با خطر زلزله بالا

  - كاهش سربار

وزن ژئوفوم تقريباً 1% متريال سنتي (خاك) مي باشد.

- شيب بندي مناسب (با توجه به شكل پذيري و برش دقيق بلوكها)

- اجراي سريع و آسان

حداقل 20 الي 30 برابر از لحاظ زماني از ديگر روشها سريعتر است.

موارد استفاده ژئوفوم :

- كوله هاي پل

  - كاهش بارهاي قائم و افقي وارد بر پايه هاي پل

- ديوارهاي نگهبان

  - كاهش بارهاي قائم و افقي وارد بر ديوار

- بستر سازي راه

  - كاهش سربار

  - خاكريزي هاي حجيم

  - عايق كاري حرارتي و صوتي خيابان و راه آهن

  - كاهش نشست

  - بستر سازي بر روي خاكهاي نرم

- راهسازي و اجراي سازه بر روي شريانهاي حياتي و تاسيسات زيرزميني

  - كاهش سربار

  - حفاظت از تاسيسات و تجهيزات در برابر بارهاي جانبي و قائم

  - محافظت از لوله ها در برابر سرمازدگي

- ايجاد اختلاف سطح و ساخت استاديوم ورزشي

- فونداسيون سازه و تجهيزات

  - كاهش حجم بتن ريزي

  - استهلاك نيروي لرزشي ناشي از تجهيزات

- كف سازي

  - كاهش سربار سازه ها

- پايداري شيب ها

- جلوگيري از يخ زدگي و تخريب سطح خيابان و جاده

مزاياي ژئوفوم :

| سبك | كاهش زمان اجراي پروژه |
| --- | --- |
| كاهش هزينه هاي نگهداري | كاهش هزينه هاي جابجايي خاك |
| مقاومت فشاري عالي | بالا بودن نسبت مقاومت به وزن |
| بادوام و عدم آسيب رساني به محيط زيست | مقاوم در برابر جذب آب |
| مطمئن و دوستدار طبيعت | تطبيق كامل با كارهاي بتني |
| عايق صوت و حرارت | كاهش نيروهاي قائم و افقي |
| مستهلك كننده صوت و لرزش | كاهش نشست |
| كاهش عمق فونداسيون در مناطق سردسير | قابليت حمل آسان |
| قابليت استفاده پس از رسيدن به سايت | قابليت شكل پذيري و برشكاري آسان و بالا بردن انعطاف پذيري طرح |
| عدم تاثير آب و هوا در پروسه اجرايي | بدون نياز به هرگونه اسكلت و يا نشيمن خاص |
| عدم نياز به مجوزهاي زيست محيطي |  |

اتصالات:

براي جلوگيري از لغزش ژئوفوم هاي بر روي يكديگر و ايجاد انسجام كامل، بين آنها از اتصالاتي به نام ژئوگريپر استفاده     مي شود.

ژئوگريپرها صفحات فلزي تمام گالوانيزه بوده كه داراي برآمدگيهاي تيز به شكل مثلث در دو سمت خود بوده و معمولاً در ابعاد 4x4 اينچ توليد مي شوند. ارتفاع برآمدگيها در حدود 0.6 اينچ مي باشد.

# Text boxes

بار خاك x 12 = 1 بار ژئوفوم